## Slide 1: Klima učionice preko interneta
Danijel Pobi, dipl.ing.comp.
Zvonimir Međugorac
2019.
Šibenik

## Slide 2: Klima učionice preko interneta - motivacija
Potreba očuvanja uvjeta rada
  U ugodnom okruženju lakše je raditi
Očuvanje opreme
  3D pinteri i potrošni materijali
  Elektrika i elektronika
Energetska učinkovitost
  Učionica po učionica…

## Slide 3: Učionica – ugodno mjesto za ugodan i učinkovit rad
Priprema i očuvanje uvjeta rada
Kritično očuvati uvjete rada pojedine opreme

## Slide 4: Uvjeti koju su nam bitni
Temperatura
  Ljudi
  Oprema
Vlaga!!
  Najveći neprijatelj elektronike
Sigurnost
Učinkovitost
Usputna očitanja
  Tlak, svijetlo, pokreti

## Slide 5: Implementacija
Mikroupravljač
  MKR1000
Dioda kontrole
Infracrvena dioda
RFID čitač
Senzor plina
Motori
Upravljači motora
Hall senzori
DHT senzor
Releji

## Slide 6: Arduino MKR1000
WiFi
Povezivost s mrežom i internetom
Sudjelovanjem u mnogim projektima naučili napredne postavke i korištenje
Kontroler za korištenje baterije u slučaju nestanka struje (punjenje i pražnjenje)

## Slide 7: Diode
LED signalizacijska dioda
Crvena dioda da upozori da nešta nije u redu
Infracrvena dioda
Koristi kao daljinski upravljač
Skenirramo uobičajne komande daljiskog za klima uređaj
Komandne signale emitiramo infracrvenom diodom

## Slide 8: NFC modul
Pristup učionici
Pristup karticom ili nekim drugim kompatibilnim tagom
Moguće logiranje tko je kada otvarao vrata učionice
Kompatibilno s NFC-om mobitela

## Slide 9: Senzor plina
Jednostavno očitavanje razine potencijalno opasnih plinova
Osigurava kontrolu kvalitete zraka
Nema univerzalnog senzora, nego ovisno o vrsti plina odabiremo i točan senzor!

## Slide 10: Hall senzori i motori
Magnetski senzor
Koristimo za očitavanje otvorenosti prozora
Prozori u učionici su krovni, pa ako ostanu otvoreni moguće da padaline upadnu i vjetar unese smeća…
Ne daje paliti klimu ukoliko prozori otvoreni, a može i biti pokazatelj isključivanja grijanja

## Slide 11: DHT
Možemo reći najvažniji senzor za naše potrebe
Senzor vlage i temperature
Pratiti vlagu nam je jako bitno
  Elektronika
  Fillamenti
  Print
Temepratura koju pokušavamo stabilizirati
  Ugođaj učionice
  Elektronika
  3D print

## Slide 12: Releji
Omogućavau nam paljenje/gašenje uređaja na gradskoj mreži
Omogućavanje klima uređaja
Otključavanje brave
Potencijalno gašenje/paljenje računala u učionici (buduća primjena) ;)

## Slide 13: Aplikacija
Još u doradi…
Osnovna web aplikacija na lokalnom IIS-u (nemamo hosting zakupljen)
Arduino pristupa za operacije čitanja/pisanja
  Čita poželjnu konfiguraciju
  Piše stanja senzora i vrijeme pristupa učionici
  Provjera autoriziranosti korisnika

## Slide 14: Buduća proširenja?
Dorada programa
Zamjena mikrokontrolera ili dorada načina korištenja
  iskoristili smo doslovno sve pinove na raspolaganju
  Potrebno mikrokontroler s više pinova, multipleksirati postojeće ili prebaciti dio senzora na I2C
Potpuna automatizacija, odnosno koliko god je moguća…

## Slide 15: Hvala na pažnji  Pitanja?