## Slide 1: SIMULACIJA RAČUNALNIH MREŽA
PROFIL
Cisco Packet Tracer
Autori:
Stiven Šijak, Darko Krznar, Dragan Lukić, Miodrag Maksimović

## Slide 2: Sadržaj
Uvod
Osnovno o računalnim mrežama i podjela
Mrežni hardver
Klase mreža i subnetiranje
Rad u Cisco Packet Tracer-u
  simulacija slanje e-maila i komunikacija sa mail serverom,
  prijenos podataka u mreži i komunikacija,
  najvažnije naredbe za ftp server,
  prikazati princip rada i komunikaciju sa web serverom,
  polaznici - izraditi određenu mrežnu simulaciju i testirati ju.

## Slide 3: Što je Cisco Packet Tracer?
alat za simulaciju računalnih mreža
može se izvesti simulacija iste u stvarnom vremenu, pokazati kretanje računalnih paketa, izračunati i izmjeriti razne interferencije u mreži te prikazati komunikacija između računala korisnika i servera.
dizajniranje većih i kompleksnijih mreža prije same praktične primjene u realnom okruženju (eksperimentiranje s ponašanjem mreže )
baziran je na „Cisco“ mrežnim uređajima i korisnicima omogućuje simuliranje konfiguracije Cisco mrežnih uređaja (usmjerivača, preklopnika,…) i stvaranje mrežnih topologija
razvila ga je tvrtka Cisco Systems i besplatan je za korištenje
dio je Cisco edukacijske mrežne akademije (Cisco Certified Network Associate Routing & Switching - CCNA)
Notes: Mrežna topologija definira više različitih kategorija po kojima možemo utvrditi sastavne dijelove i način rada računalne mreže. Na osnovu tih kategorija možemo npr., razložiti mreže na manje sastavne dijelove i napraviti raspored (tlocrt) tih elemenata. Isto tako možemo opisati način pristupa tih manjih dijelova cijeloj mreži. Najčešća podjela mrežne topologije se odnosi na fizičku topologiju i logičku topologiju.

## Slide 4: Što je računalna mreža?
skup povezanih računala koja mogu međusobno komunicirati u cilju razmjene podataka preko nekog medija za prijenos podataka.
vrste prijenosnih kanala su:
  žični kanal (bakreni vodiči, optički kabeli)
  bežični kanal (prostor)
komunikacijski kanal
10101000111010

## Slide 5: Pogled u prošlost
U kojem smjeru teče razvoj računala?
  računala su sve manja
  sve brža
  sve većih memorijskih kapaciteta.
Što bitno razlikuje današnji informatički svijet od onoga ranije?
  opća umreženost računala

## Slide 6: Razlozi umrežavanja
brzi prijenos podataka s jednog računala na drugo
  Ako su računala dostupna, podatke možemo prenijeti s pomoću vanjskih memorija.
  Ako su računala jako udaljena, prijenos mrežom jedini je izbor.
dijeljenje zajedničkih perifernih uređaja
istovremenu uporabu programa
istovremenu uporabu zajedničke baze podataka
……

## Slide 7: Klasifikacija računalnih mreža
Kriteriji podjele mreža (najčešći)
  djelokrug rasprostiranja (međusobna udaljenost računala)
  odnosu (ulogama) računala u mreži
  tehnologija prijenosa podataka

## Slide 8: Vrste računalnih mreža
Obzirom na međusobnu udaljenost računala u mreži
  LAN (Local Area Network) – mreža na užem području, npr. u školi
  WAN (Wide Area Network) – mreža na širem geografskom području, npr. mreža na području države
Ponekad:
  MAN (Metropolitan Area Network) koji podrazumijeva mrežu koja se prostire preko područja jednoga grada
  PAN (Personal Area Network) – mrežu s uskim područjem spajanja (npr. bluetooth).
WLAN – bežična lokalna mreža
Internet – globalna mreža sastavljena od niza manjih mreža

## Slide 9: Primjer veze između LAN, MAN i WAN mreže

## Slide 10: Primjer lokalne mreže
Računala u jednoj učionici i druga strojna oprema priključena na njih mogu se povezati u jednostavnu lokalnu mrežu.
računala učenika
računalo učitelja
pisač
veza s internetom

## Slide 11: Vrste računalnih mreža
Po ulogama koje računala mogu imati u mreži
  korisničko-poslužiteljski model mreže (Client-Server)
  model ravnopravnih članova (Peer-to-Peer)

## Slide 12: Korisničko-poslužiteljski model mreže
dvije vrste računala:
  korisnici (klijenti)
  poslužitelji (serveri)
uloga korisničkoga računala:
  uputiti zahtjev za određenom uslugom (podacima)
uloga poslužitelja:
  tražene podatke dostaviti (poslužiti)

## Slide 13: Model korisnik/poslužitelj
Na upit (zahtjev) korisnika, poslužitelj isporučuje podatke i/ili usluge.
molim
izvoli
molim
izvoli
molim
izvoli
poslužitelj
korisnik
korisnik
korisnik
Notes: Internet mreža se u početku zasnivala na korisnik/poslužiteljskom principu.

## Slide 14: Model ravnopravnih članova P2P
sva su računala u mreži ravnopravna - sva su računala istovremeno i korisnici i poslužitelji
Notes: Ovaj novi oblik mrežnog funkcioniranja sve više je zastupljen i na internetu.
Postoje aplikacije na Internetu namijenjene dijeljenju datoteka kod kojih ne postoji jasna razlika klijenta i poslužitelja.
Jednog klijenta (korisnika) istodobno može posluživati više poslužitelja (korisnika) na način da se različiti dijelovi datoteke "skidaju" od različitih poslužitelja, čime se dobiva na brzini.
Najčešća vrsta takve aplikacije danas je BitTorrent

## Slide 15: Vrste računalnih mreža
  Vrste mreža po tehnologiji prijenosa podataka
  „žična” mreža - bakreni vod, optički kabel, ...
  bežična mreža - radijski, infracrveni valovi, …

## Slide 16: Mrežni hardver

## Slide 17: Mrežne komponente
Krajnji uređaji (eng. Network edge)
Uređaji posrednici u komunikaciji (eng. Network core)

## Slide 18: Krajnji uređaji
Računala
Mrežni printeri
VoiP telefoni
Siguronosne kamere
Mobilni uređaji

## Slide 19: Uređaji posrednici
Mrežna kartica (eng. Network Interface Card)
Usmjernik (eng. Router)
Preklopnik (eng. Switch)
Most (eng. Bridge)
Koncentrator (eng. Hub)
Pojačalo (eng. Repeater)

## Slide 20: Mrežna kartica (Network Interface Card)
Pretvara podatke razumljive računalu u signale za prijenos podataka (električne, svjetlosne ili radiosignale) i obrnuto
Svaka mrežna kartica ima svoju adresu (48 bitni broj – MAC eng. ;edia Access Control) adresa) za slanje i primanje podataka

## Slide 21: Usmjernik (Router)
Povezuje i omogućava komunikaciju između računalnih mreža
Može biti implementiran kao računalo ili kao poseban uređaj specijaliziran za usmjeravanje paketa podataka kroz računalne mreže
Izveden kao poseban uređaj ima komponente kao računalo (CPU, memoriju, sabirnicu, ulazno-izlazno sučelje… i operacijski sustav)

## Slide 22: Preklopnik (Switch)
Dijeli mrežu na onoliko kolizijskih domena koliko ima priključaka (eng. Port)

## Slide 23: Most (Bridge)
Namijenjen spajanju različitih segmenata mreže
Više se ne koristi jer je preklopnik više povezanih mostova

## Slide 24: Koncentrator (Hub)
Uređaj koji na sebi ima određen broj priključaka (portova) na koje kabelom spajamo računala
Signal koji dobije na jedan port proslijeđuje na sve ostale portove
Može doći do kolizije signala

## Slide 25: Pojačalo (Repeater)
Pojačava i obnavlja signal na kabelskim mrežama
Koristi se kada trebamo koristiti duže kabele

## Slide 26: Klase mreža i subnetiranje

## Slide 27: IP adresa
IP adresa je adresa mrežnog sloja
to je logička adresa uređaja koji se povezuje u mrežu
budući da se ova adresa može i dinamički dodjeljivati, odnosno mijenjati ona ne može jednoznačno identificirati uređaj u mreži, već omogućava pronalaženje uređaja i slanje podataka do njega
postoje dvije verzije IP protokola:
  IPv4 – sastoji se od 32 bita
  IPv6 – sastoji se od 128 bitova
IPv6 je razvijen zbog nedostatka adrese u IPv4 verziji

## Slide 28: IPv4 adresiranje
IP adresa sastoji se od 32 bita informacija koji su podijeljeni na 4 sekcije koje se nazivaju okteti ili bajtovi, a svaka sekcija sadrži 1 bajt
IP adresa može se prokazati na 3 načina:
  decimalno s točkom (172.16.30.56)
  binarno (10101100.00010000.00011110.00111000)
  heksadecimalno (AC.10.1E.38)
najčešće se koristi decimalni i binarni format
32-bitni adresni prostor sa dvije moguće vrijednosti za svaku poziciju daje 232 ili 4.294.967.296 različitih adresa

## Slide 29: Klasifikacija IP adresa
Klasa A
  dizajnirana je za velike mreže
  mrežni dio adrese iz klase A obuhvaća prvih 8 bitova, a za identifikaciju hosta se koristi 24 bita
  vodeći bit u mrežnoj adresi ima vrijednost 0 pa je rang klase A mrežne adrese
  00000000 = 0
  01111111 = 127
  mrežna klasa A definirana je u prvom oktetu između 0 i 127
  preostala 24 bita omogućavaju adresiranje 16.777.214 hostova po svakoj mreži klase A
mreža | host | host | host

## Slide 30: Klasifikacija IP adresa
Klasa B
  dizajnirana je za mreže srednje veličine
  mrežni dio adrese klase B obuhvaća 16 bitova, a za identifikaciju prestaju također 16 bitova
  prva dva bita IP adrese klase B uvijek imaju vrijednost 10 pa je rang klase B mrežne adrese
    10000000 = 128
    10111111 = 191
  klasa B prema tome ima 214 (16.384) mreža, a svaka mreža može imati 216 (16.777.214) hostova
  u ovu klasu spada i 16 privatnih mreža u opsegu od 172.16.0.0 do 172.31.0.0
mreža | mreža | host | host

## Slide 31: Klasifikacija IP adresa
klasa C
  dizajnirana je za manje mreže
  mrežni dio klase C obuhvaća prva 24 bita, a za identifikaciju hosta preostaje 8 bitova
  3 bita najveće težinu uvijek imaju vrijednost 110 pa se za mrežnu adresu koristi 21 preostali bit (mrežna adresa je u rasponu 192 – 223)
  na taj način može se adresirati 221 mreža (2.097.152), a svaka mreža može imati 254 hosta
  primjer – privatne mreže opsega 192.168.0.0 – 192.168.255.0

## Slide 32: Klasifikacija IP adresa
klasa D
  raspon 224 – 239 koristi se za višesmjerne adrese
  prva 4 bita ove klase imaju uvijek vrijednost 1110
klasa E
  raspon 240 – 255, koristi se za eksperimentiranje
  prva 4 bita ove klase imaju vrijednost 1111

## Slide 33: Klasifikacija IP adresa
Klasa | Dodjela bitova |  | 
A | 0 | Mreža (7) | Host (24)
B | 10 | Mreža (14) | Host (16)
C | 110 | Mreža (21) | Host (8)
D | 1110 | multicast adrese | 
E | 1111 | za eksperimentiranje | 

## Slide 34: Privatne IP adrese
adrese koje se mogu koristiti u privatnoj mreži, ali ne i na Internetu
kreirane su u svrhu zaštite da bi se uštedio prostor IP adresa
da bi računalo s privatnom adresom moglo komunicirati na Internetu koristi se tehnologija mrežnog prevođenja adresa – NAT
rezervirane IP adrese
  Klasa A
    10.0.0.0 do 10.255.255.255
  Klasa B
    172.16.0.0 do 172.31.255.255
  Klasa C
    192.168.0.0 do 192.168.255.255

## Slide 35: Podmrežavanje (subnet)
podmreža ili subnet predstavlja manju mrežu unutar neke veće mreže
podmrežavanje omogućava da jednu mrežnu adresu podijelimo na više mreža
u adresi podmreže početna i završna adresa imaju poseban značaj
početna adresa je adresa podmreže koja identificira cijelu mrežu (Network ID)
završna adresa (Broadcast ID) je adresa na kojoj mrežni promet primaju sva računala u podmreži
navedene adrese ne mogu se koristiti za hostove

## Slide 36: Podmrežna maska
da bi podmreža funkcionirala svaki uređaj u mreži treba znati koji dio adrese matičnog računala se koristi kao adresa mreže, a koji dio kao adresa hosta
to se postiže podmrežnom maskom
podmrežna maska je 32-bitni broj koji se sastoji od niza jedinica i nula, a omogućava razlikovanje mrežnog dijela IP adrese od adrese hosta
jedinice u podmrežnoj maski predstavljaju pozicije koje se odnose na mrežne adrese

## Slide 37: Podmrežna maska
budući da nisu svim mrežama potrebne podmreže, koriste se podrazumijevane podmrežne maske
  klasa A 255.0.0.0
  klasa B 255.255.0.0
  klasa C 255.255.255.0
podmrežna maske ne može biti 255.255.255.255 jer je to opća adresa

## Slide 38: Podmrežna maska
primjenom podmrežne maske na neku adresu hosta možemo utvrditi kojoj mreži taj host pripada
IP adresa: 192.168.1.5 ili binarno
11000000.10101000.00000001.00000101
Subnet maska: 255.255.255.0 ili binarno
11111111.1111111.11111111.0000000
na binarne brojeve IP adrese i podmrežne maske primjenjuje se logički operator AND (I)
11000000.10101000.00000001.00000101 11111111.11111111.11111111.00000000 11000000.10101000.00000001.00000000
Adrese mreže 192.168.1.0

## Slide 39: CIDR
Clasless Inter-Domain Routing
CIDR notacija mijenja podmrežnu masku
Primjer
  IP adresa: 192.168.0.100
  Subnet mask: 255.255.255.0
  CIDR notacija: 192.168.0.100 /24
/24 znači da su 24 bita aktivna (1)

## Slide 40: CIDR
Podmrežna maska | CIDR notifikacija
255.0.0.0 | /8
255.255.0.0 | /16
255.255.240.0 | /20
255.255.252.0 | /22
255.255.255.0 | /24
255.255.255.192 | /26
255.255.255.240 | /28
255.255.255.252 | /30

## Slide 41: Primjer
treba adresirati 38 uređaja adresom klase C
klasa C ima 24 bita za adresu mreže i 8 bitova za adresu hosta
192.168.1.0 /24
  192.168.1.0 – adresa mreže
  192.168.1.1 – 1.host
  192.168.1.2 – 2.host
  192.168.1.38 – 38.host
  adrese 192.168.1.39 – 192.168.1.254 su neiskorištene
  adresa 192.168.1.255 je broadcast adresa
  gubitak 216 adresa

## Slide 42: Primjer
da bi se izbjegao gubitak adresa potrebno je odrediti podmrežu koja će imati dovoljno adresa za adresiranje 38 hostova
mreža se dijeli u podmrežu tako da se iz host dijela adrese uzme određeni broj bitova i dodijele se mrežnom dijelu adrese
iz dijela adrese hosta možemo uzeti dva bita i dodijeliti ih mrežnoj adresi
za adresiranje hosta u tom slučaju ostane 6 bitova što nam daj mogućnost adresiranja 26 ili 64 hosta

## Slide 43: Primjer
za adresiranje hosta u tom slučaju ostane 6 bitova što nam daj mogućnost adresiranja 26 ili 64 hosta
sa dva bita dodijeljena mrežnom dijelu dobivamo podmrežnu masku 255.255.255.192 ili /26
na taj način dobijemo 4 podmreže od po 64 računala
broj podmreža dobije se po formuli 2n gdje je n broj jedinica (11000000)

## Slide 44: Primjer
4 podmreže imaju svaka po 62 računala
  1. 192.168.1.0 – 192.168.1.63
  2. 192.168.1.64 – 192.168.1.127
  3. 192.168.1.128 – 192.168.1.191
  4. 192.168.1.192 – 192.168.1.255
prva i zadnja adresa u svakoj podmreži se ne koriste jer se radi o adresi mreže (1. adresa) i broadcast adresi (zadnja adresa)

## Slide 45: Pravila podmrežavanja
Koliko podmreža izabrana podmrežna maska proizvodi ?
Koliko je raspoloživih matičnih računala po podmreži ?
Koje su valjane podmreže ?
Koja je opća adresa za svaku podmrežu ?
Koja su valjana matična računala u svakoj podmreži ?
broj podmreža?
  računa se po formuli 2x gdje je x broj bitova (1)
matičnih računala po podmreži ?
  računa se po formuli 2y-2 gdje je y broj nula (0)
Koje su valjane podmreže ?
  256 – podmrežna maska = veličina bloka
  npr. veličina bloka maske 192 je 64
  0, 64, 128, 192 - podmreže

## Slide 46: Podmrežavanje adresa klase C
mrežna adresa klase C ima 8 bitova za adresiranje matičnih računala – hostova
za podmrežavanje se može koristiti 6 bitova jer 2 moraju ostati za adresiranje hostova
255.255.255.0 /24, broj hostova 254
255.255.255.128 /25, broj hostova 126
255.255.255.192 /26, broj hostova 62
255.255.255.224 /27, broj hostova 30
255.255.255.240 /28, broj hostova 14
255.255.255.248 /29, broj hostova 6
255.255.255.252 /30, broj hostova 2

## Slide 47: Primjer 1. – podmrežavanje adrese klase C
192.168.10.0 /26 – mrežna adresa
255.255.255.192 – podmrežna maska
Broj podmreža
  192 = 11000000
  budući da su dva aktivna bita broj podmreža je 22 = 4
Broj matičnih računala po podmreži
  192 = 11000000
  budući da je 6 neaktivnih bitova (0) broj računala je 26-2 = 62

## Slide 48: Primjer 1. – podmrežavanje adrese klase C
Valjane podmreže
  256-192=64
  podmreže su: 0, 64, 128, 192
Opće adrese za svaku podmrežu
  63, 127, 191, 255
Valjana matična računala
  1. podmreža – 1- 62
  2. podmreža – 65- 126
  3. podmreža – 129 – 190
  4.podmreža – 193 - 254

## Slide 49: Primjer 1. – podmrežavanje adrese klase C
Podmreže | 0 | 64 | 128 | 192
Prvo matično računalo | 1 | 65 | 129 | 193
Posljednje matično računalo | 62 | 126 | 190 | 254
Opća adresa | 63 | 127 | 191 | 255

## Slide 50: Primjer 2.
mrežna adresa -192.168.10.0 /27
podmrežna maska – 255.255.255.224
224=11100000
broj podmreža
  23=8
broj matičnih računala
  25 – 2 =30
valjanih podmreža
  256-224=32 (0, 32, 64, 96,…)

## Slide 51: Primjer 2.
Podmreže | 0 | 32 | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 | 224
Prvo matično računalo | 1 | 33 | 65 | 97 | 129 | 161 | 193 | 225
Posljednje matično računalo | 30 | 62 | 94 | 126 | 158 | 190 | 222 | 254
Opća adresa | 31 | 63 | 95 | 127 | 159 | 191 | 223 | 255

## Slide 52: Rad u programu Cisco Packet Tracer

## Slide 53: Grafičko sučelje programa Cisco Packet Tracer

## Slide 54: Prvi korak: unos uređaja

## Slide 55: Raspored i moguće brisanje uređaja

## Slide 56: Spajanje uređaja vezom

## Slide 57: Konfiguracija IP adresa

## Slide 58: Promjena imena uređajima

## Slide 59: Konfiguracija prvog servera u mail-server

## Slide 60: Dodavanje korisnika u mail server

## Slide 61: Dodavanje korisnika u mail server

## Slide 62: Potvrđivanje korisnika

## Slide 63: Dodavanje drugog korisnika

## Slide 64: Konfiguracija klijenata

## Slide 65: Upis imena, lozinki i adrese mail servera

## Slide 66: Upis imena, lozinki i adrese mail servera

## Slide 67: Slanje maila od prvog drugom korisniku

## Slide 68: Slanje maila od drugog prvom korisniku

## Slide 69: Primanje mailova

## Slide 70: Primanje i odgovor

## Slide 71: Testiranje prolaska paketića mrežom

## Slide 72: Konfiguracija FTP servera

## Slide 73: Logiranje u server i upisivanje user i pass Lozinka nije vidljiva kod upisa!!!

## Slide 74: Naredba dir

## Slide 75: Pregled datoteka

## Slide 76: Naredba PUT

## Slide 77: Naredba GET

## Slide 78: Naredba DEL

## Slide 79: Konfiguracija WEB servera-http

## Slide 80: Pregled već pripremljenih datoteka i moguća izmjena istih

## Slide 81: Konfiguracija DNS-a na klijentima

## Slide 82: Otvaranje browsera

## Slide 83
Hvala na pažnji!